KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT SKOSÓW ZEWNĘTRZNYCH KRYTEJ PŁYWALNI

ADRES INWESTYCJI	:	09-200 SIERPC, UL. SUCHARSKIEGO

INWESTOR	:	KRYTA PŁYWALNIA

ADRES INWESTORA	:	09-200 SIERPC, UL. SUCHARSKIEGO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      mgr inż. Paweł Tomicki
DATA OPRACOWANIA	:      sierpień 2006

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen	:

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :		zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

sierpień 2006

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1* 2* | KNR 4-06 0101-01 | Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wys. do 22 m obmiar = 4160szt. --R-- robocizna 0.177r-g/szt. -S— sprężarka powietrza przewoźna spalinowa o wydajności 4 - 5 m3/min 0.0523m-g/szt. | szt. r-g m-g | 736.3200 217.5680 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 1* 2* | KNR 4-06 0112-01 | Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku na wys.do 22 m obmiar = 4160szt. --R-- robocizna 0.193r-g/szt. --M— wkręty do metalu M8 ocynkowane 0.005kg/szt. | szt. r-g kg | 802.8800 20.8000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 1* 2* 3* 4* 5* 6* | KNR 4-01 1209-08 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 obmiar = 355,6m2 --R-- robocizna 0.48r-g/m2 --M— szpachlówka celulozowa na tynki 0.075dm3/m2 papier ścierny w arkuszach 0.49ark/m2 farby specjalne do gruntowania ogólnego stosowania 0.087dm3/m2 benzyna do lakierów 0.022dm3/m2 materiały pomocnicze 2% | m2 r-g dm3 ark dm3 dm3 % | 170.6880 26.6700 174.2440 30.9372 7.8232 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 4 1* | kalk. własna | Wycięcie szczeliny w tynku tarczą diamentową przy użyciu szlifierki obmiar = 148m --R-- robocizna O,1r-g/m | m r-g | 14.8000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 5 1* 2* | KNR 4-01 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.lll o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) obmiar = 6,Om2 --R-- robocizna 1.47r-g/m2 --M— cement portlandzki z dodatkami 25 0.0042t/m2 | m2 r-g t | 8.8200 0.0252 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3* 4* 5* 6* 7* 8* |  | wapno suchogaszone 0.0058t/m2 piasek do zapraw 0.0229m3/m2 woda z rurociągu 0.0053m3/m2 materiały pomocnicze 1.5% --S— wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.03m-g/m2 betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m2 | t m3 m3 % m-g m-g | 0.0348 0.1374 0.0318 1.5000 0.1800 0.2400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 6 1* 2* 3* 4* 6* | NNRNKB202 2608-01 | Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej obmiar = 6,Om2 --R-- robocizna 2.01r-g/m2 --M— wyprawa tynkarska "ATLAS CERMIT" - sucha mieszanka 3.1kg/m2 materiały pomocnicze 1.5% --S— żuraw okienny przenośny 0.03m-g/m2 środek transportowy 0.02m-g/m2 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 0.06m-g/m2 | m2 r-g kg % m-g m-g m-g | 12.0600 18.6000 1.5000 0.1800 0.1200 0.3600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* | KNR4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej obmiar = 1m2 --R-- robocizna 1.6r-g/m2 -M – blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 5.01kg/m2 spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) 0.028kg/m2 gwoździe budowlane, okrągłe ocynkowane 0.06kg/m2 kwas solny techniczny 0.013kg/m2 drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.012kg/m2 materiały pomocnicze 2% | m2 r-g kg kg kg kg kg % | 1.6000 5.0100 0.0280 0.0600 0.0130 0.0120 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR4-01 0526-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć obmiar = 88m | m |  |  |  |  |  |

| LP. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* 3* 4* 5* |  | --R-- robocizna 0.127r-g/m - M- spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) 0.05kg/m kwas solny techniczny 0.018kg/m drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.01kg/m materiały pomocnicze 2% | r-g kg kg kg % | 11.1760 4.4000 1.5840 0.8800 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 9 1* 2* 3* 4* 5* | KNR 4-01 1212-24 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych obmiar = 88m --R-- robocizna 0.2r-g/m -- M- farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania 0.065dm3/m benzyna do lakierów 0.013dm3/m papier ścierny w arkuszach 0.28ark/m materiały pomocnicze 2% | m r-g dm3 dm3 ark % | 17.6000 5.7200 1.1440 24.6400 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 10 1* 2* 3* 4* 5* | KNR 4-01 1212-24 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych obmiar = 72m --R-- robocizna 0.2r-g/m -M- farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania 0.065dm3/m benzyna do lakierów 0.013dm3/m papier ścierny w arkuszach 0.28ark/m materiały pomocnicze 2% | m r-g dm3 dm3 ark % | 14.4000 4.6800 0.9360 20.1600 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 11 1* 2* 3* 4* 5* | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m obmiar = 5kol. -- R— robocizna 8.59r-g/kol. -- M- płyty pomostowe długie 0.11m2/kol. płyty pomostowe krótkie 0.03m2/kol. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ll 0.007m3/kol. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ll 0.002m3/kol. | kol. r-g m2 m2 m3 m3 | 42.9500 0.5500 0.1500 0.0350 0.0100 |  |  |  |  |

| Lp- | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6* 7* 8* 9* |  | haki do muru 0.32kg/kol. drut stalowy okrągły 3 mm 0.24kg/kol. materiały pomocnicze 1.5% -S- rusztowania ramowe warszawskie 2.43m-g/kol. | kg kg % m-g | 1.6000 1.2000 1.5000 12.1500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM[

| RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ogółem

Słownie

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 1833.2938 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | benzyna do lakierów | dm3 | 9.9029 |  | 9.9029 |  |  |  |
| 2. | blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm | kg | 5.0106 |  | 5.0106 |  |  |  |
| 3. | drut stalowy okrągły 3 mm | kg | 1.2005 |  | 1.2005 |  |  |  |
| 4. | drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm | kg | 0.8925 |  | 0.8925 |  |  |  |
| 5. | spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) | kg | 4.4279 |  | 4.4279 |  |  |  |
| 6. | gwoździe budowlane, okrągłe ocynkowane | kg | 0.0599 |  | 0.0599 |  |  |  |
| 7. | haki do muru | kg | 1.5992 |  | 1.5992 |  |  |  |
| 8. | kwas solny techniczny | kq | 1.5980 |  | 1.5980 |  |  |  |
| 9. | farby specjalne do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 30.9374 |  | 30.9374 |  |  |  |
| 10. | farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania | dm3 | 10.4000 |  | 10.4000 |  |  |  |
| 11. | szpachlówka celulozowa na tynki | dm3 | 26.6708 |  | 26.6708 |  |  |  |
| 12. | piasek do zapraw | m3 | 0.1374 |  | 0.1374 |  |  |  |
| 13. | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0252 |  | 0.0252 |  |  |  |
| 14. | wapno suchogaszone | t | 0.0348 |  | 0.0348 |  |  |  |
| 15. | wyprawa tynkarska "ATLAS CERMIT" - sucha mieszanka | kg | 18.6000 |  | 18.6000 |  |  |  |
| 16. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ll | m3 | 0.0350 |  | 0.0350 |  |  |  |
| 17. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ll | m3 | 0.0100 |  | 0.0100 |  |  |  |
| 18. 19. 20. 21. | płyty pomostowe długie | m2 | 0.5500 |  | 0.5500 |  |  |  |
|  | płyty pomostowe krótkie | m2 | 0.1500 |  | 0.1500 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 219.0471 |  | 219.0471 |  |  |  |
|  | woda z rurociągu | m3 | 0.0318 |  | 0.0318 |  |  |  |
| 22. | wkręty do metalu M8 ocynkowane | kg | 20.8000 |  | 20.8000 |  |  |  |
| 23. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | środek transportowy | m-g | 0.1200 |  |  |
| 2. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t | m-g | 0.1806 |  |  |
| 3. | żuraw okienny przenośny | m-g | 0.1791 |  |  |
| 4. | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.2389 |  |  |
| 5. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 0.3602 |  |  |
| 6. | rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 12.1500 |  |  |
| 7. | sprężarka powietrza przwoźna spalinowa o wydajności 4 - 5 m3/min | m-g | 217.5681 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

PRZEDMIAR

Remont skosów przy dachu na Krytej Pływalni w Sierpcu, ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2

- Wiercenie otworów Ø 6 w metalu

(44,0 + 2 x 30,0) x 40 = 4160 szt.

2. Wkręcanie wkrętów do metalu ocynkowanych z łbem pod klucz M8

4160 szt.

3. Malowanie płyt skosów specjalną farbą

2 x 44,0 x 2,2 + 2 x 30,0 x 2,7 = 355,6 m2

4. Wycięcie szczeliny w tynku tarczą diamentową przy użyciu szlifierki kątowej

2 x 44,0 + 2 x 30,0 = 148,0 m

5. Uzupełnienie tynku zewnętrznego  cem.-wap. Kat. III

6,0 m2

6. Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego

6,0 m2

7. Sprawdzenie obróbek blacharskich między płytą „ATLANTIS” a rynną

2 x 44,0 = 88,0 m

8. Przeczyszczenie i naprawa rynny dachowej Ø 200

2 x 44,0 = 88,0 m

9. Malowanie rynien Ø 200 farbą do blachy stalowej ocynkowanej

88,0 m

10. Malowanie rur spustowych Ø 180

8 x 9,0 = 72,0 m

11. Rusztowania zewnętrzne warszawskie jednokolumnowe

5 Kol.