1. OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

  - DANE OGÓLNE

Budynek zlokalizowany w Szczutowie na działce o nr ewid. 168/4 i stanowi własność Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Dotychczas budynek stanowił zaplecze gospodarcze Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. W budynku znajdowały się magazyny i pracownie plastyczne dla mieszkańców domu. Po podziale działki i wyodrębnieniu obiektu jako samodzielna całość podjęto decyzję o umieszczeniu w nim Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

W myśl art. 71.1  zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji.

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.  Obiekt posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych. Ściany murowane warstwowe. Strop żelbetowy. Dach drewniany w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej pokryty dachówką.

Stolarka okienna PCV, drzwiowa płycinowa. Pomieszczenia sanitarne oraz fartuchy przy umywalkach wykończone glazurą i terakotą.

Stan ogólny budynku można uznać za dobry. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Celem opracowania jest zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem go na placówkę wychowawczo-opiekuńczą dla dzieci i młodzieży.

  - EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.

Ocenę stanu technicznego budynku przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej i  dokumentacji zdjęciowej.. Obiekt dopuszczony do użytkowania na podstawie przeglądów okresowych.

Pomieszczenia znajdują się na parterze na wysokości 1 kondygnacji. Średnia wysokość pomieszczeń wynosi 300cm. Ocenie poddano następujące elementy konstrukcyjne:

      - Fundament. – podczas oceny nie wykonywano odkrywki ławy fundamentowej. Z oceny wykonanej w czasie przeglądu wynika ,że są w dobrym stanie. Brak zarysowań na ścianie fundamentowej.

      - Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne – są to ściany warstwowe z wkładką styropianową i ścianą zewnętrzną osłonową. Ściany posiadają nieliczne rysy nie mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

      - Stropy prefabrykowane z płyt żerańskich – wg zapisów w projekcie

      - Konstrukcja dachu drewniane-w stanie dobrym

      - Pokrycie dachowe – dachówka

Ocena końcowa:

Po ocenie stanu technicznego najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku oraz ocenie właściwości użytkowych stwierdzam, że zmiana sposobu użytkowania części budynku od strony architektonicznej i konstrukcyjnej nie wpłynie niekorzystnie na obiekt.

Po zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń układ funkcjonalny nadal pozostanie prawidłowy a forma architektoniczna zharmonizowana z otoczeniem. Obiekt nie naruszy interesów osób trzecich.

  - PRZEZNACZENIE I FUNKCJA OBIEKTU, FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Instytucjonalna piecza zastępcza w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Jest to placówka koedukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza zapewniająca dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, realizująca zadania typu rodzinnego, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę. Placówka przeznaczona jest dla dzieci od 6 lat do pełnoletności, najdłużej do 25 roku życia, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Placówka nie jest przystosowana do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.

Nie wprowadza się rewolucyjnych zmian w obiekcie. Podstawowy układ pomieszczeń i ich podział pozostaje bez zmian.  Projektuje się wydzielenie z jednego dużego pokoju dwóch oraz wydzielenie pokoju opiekuna i aneksu kuchennego  w formie aranżacji wnętrza poprzez zabudowę lekką scianką działową

  - PODSATAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia programowo koncepcyjne z inwestorem

- podkład geodezyjny (do celów opinodawczych) w skali 1:500

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 roku.

- Decyzja o warunkach zabudowy

  - DANE OGÓLNE BUDYNKU:

- Powierzchnia zabudowy (bez zmian)			       	 -277,83m2

- Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod placówkę    -163,86m2

- Wysokość budynku od poziomu terenu: 		           - bez zmian

- Liczba osób:

- pracownicy zatrudnieni na jednej zmianie	– 1 osoba

- liczba dzięki będących pod opieką placówki – do 14 osób

  - SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Obiekt nie zmieni formy zewnętrznej i dostosowania do krajobrazu.

  - DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt  dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście główne z poziomu terenu wyprofilowanego w kierunku wejścia.. Szerokość otworów drzwiowych 90cm. Placówka nie jest przystosowana do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.

  - WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt jest realizacją przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i ogólnych przepisów bhp. Podczas adaptacji dokonano następujących zmian, które mają wpływ na zdrowie ludzi, bezpieczeństwo, higienę i ergonomię pracy.

- Uzyskano przejrzysty układ komunikacyjny

- Przejrzysty układ komunikacyjny-to poprawa warunków ewakuacji. Długość drogi ewakuacyjnej spełnia obowiązujące wymogi.

- Poprawie warunków bezpiecznej ewakuacji służy dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne. W korytarzu projektuje się lampy pracujące jako oświetlenie ewakuacyjne.

- Oświetlenie sztuczne – zaprojektowano zgodnie z obowiązującą normą. Po wykonaniu instalacji zaleca się wykonanie pomiarów natężenia, równomierności, luminacji i olśnienia. Ponadto nowoczesne oprawy i nowa instalacja z dobranymi zabezpieczeniami podnoszą na wyższy poziom stan zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem.

- Oświetlenie dzienne – pozostaje bez zmian i spełnia wymagania normatywne

- Wentylacja. Wentylacja grawitacyjna z istniejących kominów wentylacyjnych. Dodatkowo projektuje się zamontowanie nawiewników w oknach – po 1 sztuce na okno.

- Wysokość pomieszczeń wynosi 3,0 mi jest zgodna z przepisami

- Ogrzewanie z istniejącej kotłowni.

  - OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN - TECHNOLOGIA

W Ośrodku Wychowawczo-Opiekuńczym dla dzieci i młodzieży realizowane będą zadania przeznaczone dla Instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadaniem ośrodka jest zapewnienie jak najbardziej zbliżonych do domowych warunków przebywania i wychowywania przebywających tam dzieci. Ośrodek zlokalizowany w oddzielnym budynku z wydzieleniem części istniejących pomieszczeń na kotłownię i skład opału. Pomieszczenia te są oddzielone pożarowo od pozostałych.

W projektowanym ośrodku wydziela się pomieszczenia mieszkalne dla dzieci, sanitariaty w liczbie wystarczającej dla liczby dzieci wraz z łazienką oz miejscem do prania i suszenia. Pranie (tzw przepierki dla potrzeb własnych) będą dotyczyły rzeczy osobistych przebywających dzieci. Pranie pościeli i pranie główne odbywać będzie się poza ośrodkiem . Bielizna brudna zbierana będzie do specjalnych worków i do czasu wysłania do pralni przechowywana będzie w oddzielnej komorze  w szafie w hallu. Bielizna czysta na bieżąco po przywiezieniu z pralni będzie roznoszona do pokoi. W ośrodku wydziela się również pomieszczenie ogólnodostępne z aneksem kuchennym oraz komunikację.

Pomieszczenia mieszkalne (pokoje) należy wyposażyć w normatywne łóżka w tym również piętrowe, szafy ubraniowe, szafki nocne oraz biurka. W pokojach dzieci mają zapewnione miejsce do nauki. Z uwagi na różnorodność wiekową w pokojach  trzyosobowych projektuje się dwa biurka do nauki. W pokojach mieszkalnych istniejące okna posiadają funkcję rozwierno-uchylną i zapewniać będą niezbędną wentylację. Dodatkowo wyposażone będą w nawiewniki higrosterowane.

Pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone będzie w stół z krzesłami dla wszystkich dzieci, telewizor oraz szafki z blatem.

Aneks kuchenny wyposażyć w zlewozmywak, lodówkę, czajnik elektryczny, kuchenkę elektryczną oraz szafki. W wrysowanym na rysunku zlewozmywaku dwukomorowym drugą komorę należy rozdzielić do mycia rąk. W przeciwnym wypadku należy zamontować umywalkę. W pomieszczeniu tym dzieci będą mogły sobie przygotować napoje oraz kanapki. Żywienie główne będzie odbywało się poza ośrodkiem.

Łazienki wyposażyć w umywalkę, muszlę klozetową, prysznice oraz szafki. W jednej z łazienek należy również zapewnić miejsce do prania (tzw „przepierki”) i suszenia. Zadanie to spełnia pomieszczenie nr 1.2. Łazienki wentylowane poprzez kratki w kominach z  zastosowaniem wentylatorów elektrycznych.

Sprzątanie – sprzątanie podstawowe odbywać się będzie na bieżąco przez samych mieszkańców – na podstawie ustanowionego regulaminu.. Środki czystości przechowywane będą w zamykanej szafie w pomieszczeniu łazienki z miejscem do przepierek. Środki czystości wydawać będzie opiekun. Odkurzacz znajdować się będzie w POM. Opiekuna i będzie przez niego wydawany. Sprzątanie generalne wykonywane będzie przez zewnętrzną firmę sprzątającą.

Ideą ośrodka jest zapewnienie jak najbardziej zbliżonych do domowych warunków zamieszkania dla przyjmowanych dzieci.

  - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr | Nazwa | Posadzka | Powierzchnia | ŚCIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | HALL | Gres | 29,03 | MALOWANIE EMULSYJNE |
| 1.2 | ŁAZIENKA Z MIEJSCEM DO PRANIA I SUSZENIA | Gres | 7,75 | PŁYTKI DO 2,0M |
| 1.3 | ŁAZIENKA | Gres | 3,94 | PŁYTKI DO 2,0M |
| 1.4 | ŁAZIENKA | Gres | 4,4 | PŁYTKI DO 2,0M |
| 1.5 | POKÓJ 3 OSOBOWY | PANELE | 16,13 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.6 | POKÓJ 3 OSOBOWY | PANELE | 12,92 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.7 | POKÓJ 2 OSOBOWY | PANELE | 12,65 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.8 | POKÓJ 3 OSOBOWY | PANELE | 13,04 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.9 | POKÓJ 3 OSOBOWY | PANELE | 18,31 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.10 | POMIESZCZENIE DO WYPOCZYNKU | GRES | 33,4 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.11 | ANEKS KUCHENNY | GRES | 5,39 | MALOWANIE AKRYLOWE |
| 1.12 | POMIESZCZENIE OPIEKUNA/KIEROWNIKA | PANELE | 6,9 | MALOWANIE AKRYLOWE |
|  | RAZEM POW. UŻYTKOWA |  | 163,86 |  |

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

ROBOT WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE

- Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych

- Demontaż wskazanych w projekcie okien

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

- Płytki terakotowe w pomieszczeniach wykazują spore ubytki oraz są nieprawidłowo przyklejone – dużo przestrzenia pustych. Wobec tego projektuje się demontaż wszystkich posadzek z płytek ceramicznych

- Wykonanie warstwy wyrównawczej 10mm samopoziomującej pod nowe posadzki gresowe

- Nowe ścianki działowe projektuje się jako lekkie z płyt Gipsowo-Kartonowych na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną – zgodnie z technologią wybranego producenta.

- W miejsce okna w pomieszczeniu 1.10 zamontować drzwi tarasowe z funkcją ewakuacyjną. Okno w pomieszczeniu kotłowni i okno w pomieszczeniu magazynu paliw zamurować z uwagi na wymagania przeciwpożarowe. Zamurowanie drzwi w POM. 1.5 wykonać w klasie REI 120.

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wykonać o szerokości 80 i 90cm. Wszystkie drzwi wewnętrzne drewniane, nowe wraz z ościeżnicami regulowanymi. Szyby do drzwi hartowane. Kolor zbliżony do naturalnego drewna. Drzwi do łazienek z otworami wentylacyjnymi zgodnie z wymaganiami technicznymi. Drzwi do pomieszczenia opiekuna o podwyższonej odporności na włamania-klasa odporności C.

- Główne drzwi wyjściowe wykonać jako dwuskrzydłowe z szerokością jednego skrzydła wynoszącą 90cm a po otwarciu razem wynoszącą 120cm. Projektuje się również zabudowę witryną PCV zadaszenia wejściowego. W ten sposób powstanie wiatrołap. Witrynę wykonać z PCV ze szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposażyć w samozamykacz.

- Wykończeni ścian:

  - W pomieszczeniu łazienki wykonać izolację poziomą oraz ułożyć do wysokości 2,05m glazurę. Powyżej malowana farbą akrylową zmywalną np. Beckers lub równoważną

  - w pomieszczeniu aneksu kuchennego wykonać okładzinę ścienną z glazury do wysokości 1,60m

  - W pomieszczeniu do wypoczynku na ścianie graniczącej z pokojem opiekuna również wykonać glazurę do wysokości 1,60m

  - Wszystkie ściany i sufity należy oskrobać. W miejscach widocznych spękań należy wykonać niezbędne naprawy oraz wykonać odpowiednie wzmocnienia. Należy również uzupełnić wszystkie bruzdy po pracach instalacyjnych.

  - Należy wykonać podwójną gładź szpachlową na wszystkich ścianach i sufitach (poza tymi na których zostanie ułożona glazura). Wszystkie narożniki zabezpieczyć kątownikami metalowymi. Narożniki w korytarzu dodatkowo wzmocnić kątownikami drewnianymi.

  - W pokojach  ściany malowane farbą akrylową np. Beckers lub równoważną. Kolorystyka do ustalenia w trybie roboczym

- Wykończeni podłóg

W pomieszczeniach mieszkalnych dzieci oraz pomieszczeniu opiekuna projektuje się wykonanie podłóg z paneli podłogowych klasy ścieralności AC4 i grubości 10mm na warstwie podkładowej (pod warstwą podkładową ułożyć folię PE)j. W drzwiach wejściowych należy zamontować progi niwelujące różnicę wysokości.

We wszystkich łazienkach po skuciu istniejących posadzek, wyrównaniu zaprawą samopoziomującą i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej należy ułożyć nowe płytki podłogowe.

W pozostałych pomieszczeniach ułożyć płytki gresowe R9 na kleju elastycznym oraz wykonać cokoliki 10cm.

Kolorystyka oraz rodzaj do uzgodnienia w trybie roboczym.

Opis wykonania nowych lub poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.

Poszerzenie otworów drzwiowych wymaga uprzedniego wykonania nadproży  nad tymi otworami. Nadproża zaprojektowano w postaci

2 belek stalowych (ceowników) opartych na ścianie na głębokość minimum 25cm.

W celu zamontowania nadproża należy podstemplować strop przy jednej z powierzchni ściany na szerokości przyszłego otworu drzwiowego powiększonej o 1m. Następnie należy wykuć bruzdę poziomą nad przyszłym otworem drzwiowym powiększoną na szerokość o wymagane oparcie belki na ścianie. Głębokość bruzdy nie może przekraczać połowy grubości ściany. W tak przygotowanym otworze należy zamontować belkę (belki) nadproża, owinąć je siatką Rabitza i włożyć śruby ϕ16 (3 szt.) we wcześniej przygotowane otwory. Przestrzenie między belkami a murem należy wypełnić betonem B20. Czynności należy powtórzyć przy drugiej powierzchni ściany. Po wykonaniu nadproża i związaniu betonu można wykuć otwór drzwiowy.

Lokalizację nadproży zilustrowano na rys.K1

Szczegóły nadproży zilustrowano na rys.K2

UWAGA:

-Poszerzając istniejące otwory w ścianach nośnych, można pominąć

zastosowanie nadproży stalowych jeśli zapewniona będzie dostateczna

długość oparcia istniejących nadproży – min 15 cm.

  - ZABEZPIECZNIE PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

NIE DOTYCZY

  - ROZWIĄZANIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Ściany zewnętrzne stanowią konstrukcję nośną stropu i przegrodę termiczną. Budynek spełnia wymagania Polskiej Normy Cieplnej.

  - SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARASY

Schody wewnętrzne oraz taras dostępne z terenu i wykonane z kostki brukowej.

  - ELEWACJE

BEZ ZMIAN

  - POKRYCIE DACHU

Bez zmian.

  - OKNA

Stolarka okienna istniejąca PCV. Stolarkę należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń (2 nawiewniki na okno).

Stolarka drzwiowa projektowana: drzwi o wymiarach 120*225cm Współczynnik przenikania U=1,7W/m2*K. Drzwi wyposażyć w nawiewniki spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń. Szkło bezpieczne

  - DRZWI Zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne PCV. Wyposażyć w samozamykacz

Drzwi wewnętrzne drewniane wg zestawienia. W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować drzwi z otworami wentylacyjnymi.

  - WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE:

Projektowany obiekt wyposażony w następujące instalacje i urządzenia:

- instalacje i urządzenia wodne -  wg stanu istniejącego. Wykonać nowe podejścia pod projektowane urządzenia

- instalacje i urządzenia kanalizacyjne -  wg stanu istniejącego. Wykonać nowe podejścia pod projektowane urządzenia

- instalacje i urządzenia grzewcze -  wg stanu istniejącego. Wykonać 2 przesunięcia grzejników wg projektu instalacyjnego

- instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe wg oddzielnego opracowania

  - DOJAZD I PARKINGI

Bez zmian, zgodnie ze stanem obecnym.

  - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

    - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Budynek posiada łączną powierzchnię zabudowy 277,83m2.

Obiekt jednokondygnacyjny, w którym zlokalizowano w przyziemiu część przeznaczoną na Placówkę oraz część przeznaczoną na kotłownię.

Wysokość budynku – 7,21m w najwyższym punkcie skutkuje zakwalifikowaniem go do budynków niskich.

    - Odległość od obiektów sąsiadujących;

Budynek zlokalizowany w odległości 15,30m od Domu Pomocy Społecznej

    - Parametry pożarowe występujących substancji palnych;

W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące.

    - Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLV.

Przewidywana liczba osób w placówce  – do 15 osób.

    - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem.

Budynek ogrzewany jest z kotłowni na paliwo stałe w wydzielonym pomieszczeniu.

    - Podział obiektu na strefy pożarowe;

Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe.

- Strefa pożarowa 1 – placówka opiekuńczo-wychowawcza zakwalifikowana do kat. ZL V o pow 164m2

- Strefa pożarowa 2 – kotłownia i magazyn oleju grupa PM

Pomieszczeniami wydzielonymi pożarowo są:
a) kotłownia wydzielona jest od magazynu oleju ścianą wewnętrzną w klasie odporności ogniowej REI120 i przepusty EI 120.

Oddzielenie p.poż. między strefami pożarowymi SP-1 i SP-2 stanowi ściana oddzielenia pożarowego REI120, przepusty EI120. Przy dojściu ściany P.POŻ do ścian zewnętrznych zachowano pas 2m w klasie EI60.

    - Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Wymaganą klasą odporności pożarowej budynku niskiego kategorii zagrożenia ludzi  ZL IV jest klasa „C” odporności pożarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi ognia. 
Poszczególne elementy budynków zakwalifikowanych do klasy „C” będą spełniać następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej:

- Główna konstrukcja nośna: R60

- Konstrukcja dachu I pokrycie dachu: Strop żelbetowy z płyt kanałowych wraz z konstrukcją dachu pokrytą blachodachówką stanowi pokrycie dachu spełniające wymagania klas R15 dla konstrukcji i RE15 dla przekrycia. Elementy drewniane dachu zostały zabezpieczone środkami ognioochronnymi do stanu NRO								-

- Strop kotłowni i magazynu oleju - płyty kanałowe żelbetowe, grubość płyty 24cm  - odpowiednio REI 60 I REI 120

- Ściany zewnętrzne (nie stanowiące głównej konstrukcji nośnej)

- Ściany wewnętrzne EI15

    - Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

- Drzwi zewnętrzne z budynku posiadają szerokość w świetle 120cm (dwuskrzydłowe 90+30cm).

- Układ pomieszczeń zaprojektowano w ten sposób, że wyjścia z pomieszczeń sypialnych wychodzą na wspólną przestrzeń jaką jest pomieszczenie do wypoczynku (1.10) i Hall (1.1). Wobec tego nie wyróżnia się układu korytarzowego (dojścia ewakuacyjnego) – całą placówkę traktuje się jako zespół pomieszczeń dla którego zachowano długość przejść w pomieszczeniach < 40m.

- Przejście prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia

- Z zespołu pomieszczeń na zewnątrz budynku prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne z najbardziej oddalonych od siebie miejsc

- Dopuszcza się lokalizację w hallu szaf (przymocowanych na stałe do ścian).

    - Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Budynek nie wymaga zastosowania hydrantów wewnętrznych – zgodnie z  obowiązującym Rozporządzeniem ponieważ powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 200m2.

Budynek posiada wykonaną instalację odgromową

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który należy zamontować przy wejściu do budynku bądź w obrębie przyłącza do budynku.

Budynek nie wymaga stosowania instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (ISA), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Budynek zostanie wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne – w pom. Przejściowych tj w pomieszczeniu 1.1 i 1.10.

Budynek nie wymaga zastosowania oświetlenia kierunkowego.

  - Ogrodzenie

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje się ogrodzenie projektowanego terenu wzdłuż granicy z DPS pkt 1 – 2 na planie lokalizacyjnym wraz z wykonaniem jednej furtki. Furtka zlokalizowana w miejscu wskazanym przez Inwestora..

Ogrodzenie długości ok. 112 m, składające się z następujących elementów konstrukcyjnych:

- Panele ogrodzeniowe - o szerokości 2505 mm i wysokości 1560 mm. Panele wykonane z ocynkowanych drutów stalowych, powleczonych poliestrowym kolorem podstawowym - RAL 6005 (zieleń), poziomo profilowane, zakończone jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, które umieszcza się u dołu ogrodzenia. Rozmiar oczka: 200x50mm. Średnica drutu: poziome 4,0 mm, pionowe 4,0 mm.

Powyższe parametry spełniają PANELE OGRODZENIOWE np. Palisada 4W-4/4 standard. Wzdłuż ogrodzenia wykonać podmurówkę prefabrykowaną z obrzeży betonowych gr 8cm i wysokości 30vm na podsypce cementowej

- Słupy średnicy 40 mm x 60 mm, grubości ścianki 2,0 mm, do montażu paneli przy pomocy specjalnych obejm. Słupy powleczone poliestrowym kolorem podstawowym – RAL 6005 (zieleń), zabezpieczone od góry kapturkiem nawierzchniowym, fundamentowane na głębokość 80 cm.

- Furtka– konstrukcja ramy wykonana z profili, 110*180cm. Furtka lub brama wykonana z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych poliestrowym kolorem podstawowym – RAL 6005 (zieleń), zamykana na klucz.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Andrzej Oszal