ZP. 272.06.2024 Załącznik nr 1 do SWZ

Parametry techniczne samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowego) przystosowanego
do przewozu osób z niepełnosprawnością, dostosowanego do transportu min. 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu

Marka pojazdu: ………………………………………….…
Model/typ: ………………………………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………..

Lp.	Opis parametru	Tak	Nie	Proszę podać parametry oferowanego pojazdu
1.	Parametry techniczne
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024, nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy. Przystosowany do przewozu 9 osób (1+8), w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
1.2	Silnik o mocy nie mniejszej niż 150 KM
1.3	Pojemność silnika minimum 1900 cm3 - maksimum 2200 cm
1.4	Rodzaj silnika – diesel
1.5	Ciemne szyby w tylnej część
1.6	Klimatyzacja w tylnej części nadwozia (zawiera dwa akumulatory i tylną nagrzewnicę wodną)
1.7	Lakier metalizowany
1.8	Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń + podłokietniki w 2 -gim rzędzie siedzeń
1.9	Wycieraczki szyby lub szyb tylnych
1.10	Elektrycznie podgrzewana przednia szyba
1.11	Czujnik poziomu płynu spryskiwacza
1.12	Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
1.13	Automatycznie włączane światła
1.14	Automatycznie włączane wycieraczki
2.	Bezpieczeństwo i technologia
2.1	Akumulator
2.2	Alternator - min. 240 A
2.3	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
2.4	Elektryczny układ wspomagania kierownicy
2.5	Funkcja monitorowania stanu pojazdu
2.6	Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna
2.7	Pasy bezpieczeństw - 3 punktowe bezwładnościowe wszystkie siedzenia
2.8	Poduszka powietrzna - kierowcy
2.9	Poduszka powietrzna – pasażera z przodu
2.10	Powlekany filtr cząstek stałych
2.11	System Auto – Start - Stop
2.12	System kontroli obciążenia pojazdu
2.13	System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD)
2.14	System zapobiegający wywróceniu pojazdu Roll Stability control (RSC)
2.15	Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku
2.16	Układ ułatwiający ruszanie pod górę
2.17	Układ wspomagania awaryjnego hamowania
2.18	Zbiornik paliwa - 70 litrów
3.	Systemy audio i komunikacji
3.1	Modem FordPass Connect
3.2	Radio cyfrowe kolorowy wyświetlacz min. 4” , zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, min. 4 głośniki
3.3	Czujniki parkowania- z przodu i z tyłu pojazdu
3.4	Gniazdo zasilania 12V w tylnym przedziale
3.5	Gniazdo zasilania – 2 x 12 V
3.6	Kierownica – wykończona skórą
3.7	Klimatyzacja z przodu pojazdu
3.8	Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
3.9	Nagrzewnica – elektryczna
3.10	Oświetlenie – w tylnej części z funkcją stopniowego wygaszania
3.11	Oświetlenie – we wnękach drzwi przesuwnych
3.12	Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce
3.13	Podsufitka – kabina pasażerska, profilowana
3.14	Schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach
3.15	Schowek po stronie kierowcy, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty
3.16	Schowek po stronie pasażera, w górnej części deski rozdzielczej – otwarty
3.17	Schowek pod siedzeniem pasażera
3.18	Schowek po stronie pasażera - zamykany
3.19	Tempomat
3.20	Uchwyt na słupku B
3.21	Uchwyt na butelki – podwójny zamontowany w desce rozdzielczej
3.22	Wykładzina podłogi – w kabinie i w przedziale ładunkowym – gumowa,
3.23	Zawieszenie przednie niezależne kolumny, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe, tył resory piórowe i amortyzatory gazowe
4.	Siedzenia
4.1	Pakiet foteli przednich: układ foteli przednich 1+2
4.2	Regulacja fotela kierowcy 4 (sposoby) przesuw przód/tył; pochylenia oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości
4.3	Regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,
4.4	Podłokietnik kierowcy
4.5	Siedzenie pasażera dwu miejscowe, bez regulacji
4.6	Schowek pod siedzeniem pasażera
4.8	Część środkowa rozkładana w stolik
4.9	Ciemna tapicerka, materiałowa
4.10	Tylne fotele – drugi rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i wyjmowane
4.11	Tylne fotel – trzeci rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i wyjmowane
5.	Zabezpieczenia
5.1	Min. 1 kluczyk z pilotem zdalnego sterowania + 1 zwykły
5.2	Immobilizer
5.3	Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowaniu
5.4	Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem
5.5	Zamki drzwi – samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sekund pod zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi
6.	Przestrzeń ładunkowa
6.1	Oświetlenie przedziału ładunkowego
6.2	Wyłożenie tylnych ścian bocznych – płyta do połowy wysokości
7.	Wygląd zewnętrzny
7.1	Chlapacze przedni i tylne
7.2	Kołpaki kół pełne
7.3	Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie
7.4	Drzwi tylne – dwuskrzydłowe z szybami, zawias umożliwiający otwarcie pod kątem 90 °
7.5	Lusterka boczne – elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy
7.6	Ogrzewana szyba w tylnych drzwiach
7.7	Przedni zderzak- w kolorze nadwozia
7.8	Reflektory – halogenowe reflektory projektowane
7.9	Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
7.10	Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i prawej stronie - nieotwierane
7.11	Szyby boczne – w 3 rzędzie po lewej i prawej stronie - nieotwierane
7.12	Światła przeciwmgielne – przednie z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów
7.13	Tylny zderzak – częściowo w kolorze nadwozia
8.	Doposażenie
8.1	Nalepki o przewozie osób niepełnosprawnych
8.2	Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
8.3	Pasy inwalidzkie – 1 kpl
8.4	Dodatkowo pas 3 punktowy dla osoby niepełnosprawnej wg wymagań homologacji – 1 szt.
8.5	Przystosowanie do przewozu 1 osoby na wózku – zgodnie z wym. UE homologacji 2 etapu
8.6	Winda inwalidzka – nośność 350 kg z UDT - przygotowanie ( koszt badań UDT, zgodnie z obowiązującymi przepisami)
8.7	Karta gwarancyjna
8.8	Książka przeglądów serwisowych
8.10	Instrukcja obsługi w języku polskim
8.11	Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
8.12	Księga rewizyjna dla urządzenia dźwigowego
8.13	Instrukcja obsługi dźwigu w języku polskim
8.14	Karta gwarancyjna dla urządzenia dźwigowego
9.	Gwarancje
9.1	Gwarancja mechaniczna (obejmująca również całe wyposażenie) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów (kryterium oceny ofert zgodnie z działem XXI pkt 3 SWZ – min. 12 miesiące, 36 miesięcy)
9.2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 12 miesięcy
9.3	Gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii – minimum 8 lat

UWAGA:
Załącznik do formularza ofertowego należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.