Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwęzłowej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowe na kolor zielony. System piłkochwytów posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Odpowiedź:

W dokumentacji technicznej przewidziano „typowe piłkochwyty  o wysokości 6,00m. Siatka poliuretanowa o oczkach 100*100*5m zamocowana do słupków stalowych rura kwadratowa 80*80*5”.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż podane w projekcie. Jeżeli podany produkt spełnia takie uwarunkowania, może być zastosowany przy realizacji boiska.

Tym samym ulega zmianie stanowisko Zamawiającego w związku z pytaniem z 6 lutego 2013 r. o dopuszczenie słupków z rury fi 75 mm.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

Włodzimierz Szadkowski

Sierpc, 11 lutego 2013 r.