ZP. 272.31.2023 Załącznik nr 1 do SWZ

Parametry techniczne samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowego) przystosowanego
do przewozu osób z niepełnosprawnością, dostosowanego do transportu min. 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu

Marka pojazdu:………………………………………….…
Model/typ: ………………………………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………..

Lp.	Opis parametru	Tak	Nie	Proszę podać parametry oferowanego pojazdu
1.	Parametry techniczne
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024, nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy. Przystosowany do przewozu 9 osób (1+8), w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
1.2	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg
1.3	Silnik o mocy nie mniejszej niż 150 KM
1.4	Pojemność silnika minimum 1900 cm3 - maksimum 2200 cm3
1.5	Rodzaj silnika – diesel
1.6	Manualna skrzynia biegów 6-biegowa + bieg wsteczny
1.7	Długość całkowita od 5000 mm do 5500 mm
1.8	Szerokość pojazdu maksimum do 2000mm bez lusterek
1.9	Wysokość pojazdu od 1900mm do 2100 mm
1.10	Rozstaw osi od 3300 mm do 3600 mm
1.11	Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6
1.12	Podłokietnik dla lewego fotela w kabinie kierowcy
1.13	Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości
1.14	Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy
1.15	Lusterka zewnętrzne lewe i prawe wypukłe z regulacją i ogrzewane
1.16	Szyby termoizolacyjne (zielone) w kabinie kierowcy, przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
1.17	Szyba tylna ogrzewana, szyba przednia termoizolacyjna
1.18	Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi, drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami, dźwignia wewnętrzna do otwierania tylnych drzwi dwuskrzydłowych
1.19	Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej
1.20	Okna lewe w przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej , okna prawe w przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej
1.21	Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych/ klapy standardowe
1.22	Maskownica chłodnicy nie lakierowana, 2 elementy chromowane, zderzak nie lakierowany
2.	Bezpieczeństwo
2.1	Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera; możliwość deaktywacji poduszki pasażera
2.2	Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach ( hill hold control lub równoważny)
2.3	Immobiliser
2.4	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny)
2.5	System kontroli trakcji podczas gwałtownego przyśpieszania (ASR lub równoważny)
2.6	System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny)
2.7	System wspomagania ruszania pod górę
2.8	System ułatwiający płynne ruszanie na śliskim lub grząskim podłożu ( EDS lub równoważny)
2.9	Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem przez dzieci
2.10	Czujnik informujący o spadku ciśnienia w oponach
2.11	Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic lub równoważny)
2.12	System powiadomienia ratunkowego ( eCall lub równoważny)
2.13	Asystent bocznego wiatru Cross Wind Assist lub równoważny
2.14	Czujniki parkowania w tylnym zderzaku lub równoważne
2.15	Kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
2.16	Reflektory halogenowe podwójne
3.	Elementy funkcjonalne
3.1	Lakier metalik. Kolor do uzgodnienia
3.2	App - Connect
3.3	Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
3.4	2 kluczyki składane
3.5	Instalacja telefoniczna Bluetooth lub równoważna
3.6	Klimatyzacja fabryczna z nawiewem w kabinie kierowcy, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
3.7	Dogrzewacz
3.8	Gniazdo 12V, dwa uchwyty na kubki w desce rozdzielczej
3.9	Radio z dotykowym ekranem 6,5”, dwa gniazdka USB typu C w desce rozdzielczej, 4 głośniki, kod regionalny ECE dla radia lub równoważny
3.10	Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar
3.11	System start-stop, funkcją odzyskiwania energii hamowania
3.12	Regulacja zasięgu reflektorów
3.13	Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości
3.14	Obręcze kół stalowe 6,5J x 16 design z 20 otworami
3.15	Opony 215/65 R16 C 106/104 T zoptymalizowane pod wzgl. oporów toczenia
3.16	Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
3.17	Pokrowce na siedzenia
4.	Dostosowanie
4.1	Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu (wraz ze zgłoszeniem do rejestracji do UDT)
4.2	Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego – 4 szt.
4.3	Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych.
4.4	Pas 3 pkt. zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim
4.5	Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
4.6	Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu pojazdu symbolem ,,inwalidzi”
4.8	Wyposażenie dodatkowe dedykowane, w tym: podnośnik samochodowy, narzędzia
5.	Wymagane dokumenty dostarczone przy odbiorze samochodu
5.1	Karta pojazdu
5.2	Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5.3	Karta gwarancyjna
5.4	Książka przeglądów serwisowych
5.5	Instrukcja obsługi w języku polskim
5.6	Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
5.7	Badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie pojazdu do transportu osób z niepełnosprawnością
5.8	Księga rewizyjna dla urządzenia dźwigowego
5.9	Instrukcja obsługi dźwigu w języku polskim
5.10	Karta gwarancyjna dla urządzenia dźwigowego
6.	Gwarancje
6.1	Gwarancja mechaniczna (obejmująca również całe wyposażenie) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów (kryterium oceny ofert zgodnie z działem XXI pkt 3 SWZ – min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy)
6.2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy
6.3	Gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii – minimum 10 lat

UWAGA:
Załącznik do formularza ofertowego należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.